Manual caja conexiones Digital- analógica

- Interruptor analógico digital:

Tiene tres posiciones on-off-on.

Hacia arriba, activa el modo digital. Se enciende el led nº 3 (azul) y las conexiones traseras están activas. La clavija jack BLANCA suministra 18 V.

En el medio, desactiva los conmutadores y salidas. En esta posición no funciona ningún dispositivo.

Es recomendable hacer el cambio paso a paso, es decir, no cambiar de golpe de un extremo a otro. Si esta en modo digital, pasar a la posición central, dejar un par de segundos y pasar al modo analógico. De este modo evitaremos que le pueda entrar a la central ninguna corriente de descarga de algún condensador, que ya sabemos que las centrales son delicadas.

Hacia abajo, activa el modo analógico. Se enciende el led nº 4 (verde) y la pantalla indicadora de voltaje (si el voltaje es inferior a 3V no se enciende la pantalla).

Las salidas traseras se desactivan y la clavija jack ROJA da la corriente de salida a la pista analógica.

- Interruptor on off.

Desconecta la entrada de corriente a la caja, apagando todos los sistemas.

- Led indicador modo Digital.

Indica que la caja esta en modo digital.

- Led indicador modo Analógico

Indica que la caja esta en modo analógico

- Pantalla voltímetro.

Indica el voltaje de salida en modo analógico.

- Potenciómetro.

Podemos variar el voltaje desde 3.5 a 16.5V aprox. Los voltajes bajos son ideales para rodar motores.

- Entradas jack 18V.

Las tres entradas están conmutadas, con lo que podemos usar cualquiera de ellas o todas.

- Indicador de entrada de corriente.

Indica que el transformador esta conectado y entregando corriente.

Conexiones parte trasera:

Las conexiones están conmutadas siempre superior con inferior.

En el modo digital, se conectara cada clavija con la correspondiente inferior.

Funcionan a modo de interruptor.

Siempre negra con negra, roja con roja.

En modo analógico estarán todas desactivadas.

Cualquier duda o problema, no dudes en ponerte en contacto conmigo.